## Slide 1: Langage C
Développement logiciel sur micro-contrôleurs en C ANSI
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 2
Préprocesseur
Remplace les #define et effectue les #include
Compilateur C
Transforme le fichier C en un fichier objet (code machine), les fonctions pré-compilés sont déclarées dans les fichiers *.h
Editeur de lien
LINKER
Lie (donne des adresses aux fonctions) tous les fichiers objets et crée un fichier exécutable
#include <stdio.h>
main()
{ puts(" Bonjour à tous ");
}
Fichiers header
*.h
Bibliothèques en C (texte)
*.c
Bibliothèques pré-compilées (fichiers objet)
Programme exécutable
Fichier source C contenant la fonction main
Fichier de symboles pour debug
FLUX DE DONNEES D’UN COMPILATEUR C
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 3: Premier programme
#define pi 3.14
#include <stdio.h>
float d,c;
int main()
{
d=2.0 ;
c=pi*d ;
puts("bonjour à tous\n");
printf("la circonférence est %f m\n",c);
}
Equivalence : Le pre-processeur remplacera tous les pi par 3.14
Header de la bibliothèque standard in/out. (pour printf)
Déclaration de deux variables réelles
Entrée du programme principal
Envoie une chaîne de caractères sur le périphérique de sortie
Printf affiche des chaines formatés, ici c est affiché sous format réel.
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 4: La syntaxe du C – convertisseur €
#define TVA 19.6
#define taux 1.0/6.55957
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char s[20];
float pht;
float calc_ttc(float prix)
{ float r;
r=prix*(1.0+TVA/100.0)*taux;
return(r);
}
int main(void)
{
do
{ puts("donnez le prix HT en francs");
pht=atof(gets(s));
printf("Prix HT en FRANCS : %f \n",pht);
printf("Prix TTC en Euros : %f \n",calc_ttc(pht));
}
while (pht!=0.0);
return 0;
}
Librairies standards : les fichiers « header » *.h contiennent en général des équivalences ou les prototypes des fonctions précomplilées ici :
stdio pour printf, gets, puts et stdlib pour atof
Fonction (ou sous programme), en C il n‘y a que des fonctions
Un paramètre réel en entrée, résultat sur un réel, du type y=sin(x)
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 5: Les types de données
Type | Longueur | Domaine de valeurs
signed char | 8 bits | -128 à 127
unsigned char | 8 bits | 0 à 255
signed int | 16 bits | -32768 à 32767
unsigned int | 16 bits | 0 à 65535
long | 32 bits | -2,147,483,648 à 2,147,483,647
unsigned long | 32 bits | 0 à 4,294,967,295
float | 32 bits | 3.4 * (10**-38) à 3.4 * (10**+38)
double | 64 bits | 1.7 * (10**-308) à 1.7 * (10**+308)
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 6: Exemples de déclaration
char a,b,c ;
int table[100] ;
char tableau[]={10,0x1c,’A’,55,4}
char *chaine= “bonjour” ;
char *p ;
le symbole * désigne un pointeur sur un type défini
p est un pointeur sur des caractères
chaîne de 8 caractères (finie par 0)
tableau de 100 entiers
trois caractères
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 7: Equivalences
directive #define
Les équivalences sont remplacées par leur valeur par le pré-processeur
#define pi 3.14
#define fruit pomme
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 8: Constantes
elles sont rangées dans la ROM et ne sont donc pas modifiables.
const int i=16569, char c=0x4c ;
const float pi=3.14;
near indique une adresse sur 16bits au contraire de far sur 21 bits ou plus
Le mot réservé « const » définit une constante
Certains compilateurs utilisent ram rom pour définir l’emplacement
de stockage ex : ram const int i=16569;
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 9: Variables
elles sont rangées dans la RAM char a,b=28,c=’A’ ;
« volatile » déclare une variable modifiable par l’environnement (un port // en entrée par exemple) ex : volatile char a;
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 10: VARIABLES LOCALES ET GLOBALES
GLOBLALES
LOCALES soit à une adresse fixe (statique)
  soit dans une pile LIFO (automatique)
Déclarées en dehors d’une fonction toujours statiques
Déclarées dans une fonction
static char var;
char var;
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 11: Boucle FOR
int a,i;
For (i=0 ;i<100 ;i++)
{
a=a+i; // calcul la somme des nombres de 0 à 99
}
char i=20 ;
For (;i<100 ;i++) a=a+i; /* Pas de condition de départ*/
For( ;;) ; /*une boucle sans fin non standard*/
Évolution d’une variable
Condition pour rester dans la boucle
Condition de départ
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 12: Boucle WHILE
i=0;
while (i<100)
{
a=a+i;
i++ ;
}
Si la condition de boucle est fausse au départ la boucle n’est jamais effectuée
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 13: Boucle DO WHILE
do
{
a=a+i;
i++ ;
}
while (i<100)
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 14: Branchement : if - else
Condition du test : ==, <,>,<=,>=, !=,&&,|| …
int calc(char c)
{
if (c=='+') s=a+b; else
if (c=='-') s=a-b; else
if (c=='/') s=a/b; else
if (c=='*') s=a*b;
return(s);
}
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 15: Brachement switch-case
int calc(char c)
{
switch (c )
{
case '+' : return (a+b);
case '-' : return (a-b);
case '*' : return (a*b);
case '/' : return (a/b);
default : return(0);
}
}
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 16: Contrôle des boucles
break permet de sortir de la boucle en cours (for, while, do while, switch
continue permet de sauter directement à l’itération suivante d’une boucle for(i=0 ;i<100 ;i++) { if (i<50) continue else a=a+i;}
exit permet de quitter directement le programme (inutile sur micro contrôleur)
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 17: Pointeurs et données
ADRESSES | DONNEES
0x8000 | 0x90
0x8001 | 0x00
0x8002 | ??
….. | 
0x9000 | 0xAA
0x9001 | ??
0x9002 | ??
p: pointeur en 0x8000-0x8001
a: char en 0x9000
b: char en 0x9001
Exécution de b=*p;
Execution de p=p+1;
0XAA
0X01
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 18: POINTEURS
Ce sont des variables qui contiennent l’adresse d’une variable, Sur micro-contrôleur un pointeur est une valeur sur 16bits.
Un pointeur est déclaré par une * précédée du type de donnée pointée
Le signe & devant une donnée indique l’adresse de celle ci et sa valeur.
char *p ; déclare un pointeur p sur un caractère
float *f ; déclare une pointeur sur un réel.
char *fonction(void) déclare une fonction qui retourne un pointeur sur un caractère
void (*fonction) (void) déclare un pointeur sur une fonction
void (*fonction) (void) = 0x8000 crée un pointeur sur une fonction en 8000
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 19: manipulation de pointeurs
int a=1,b=2,c ;/*trois entiers */
int *p1,*p2 ; /*deux pointeurs sur des entiers*/
p1=&a ; /*p1 contient l’adresse de a*/
p2=p1 ; /*p2 contient l’adresse de a*/
c=*p1 ; /*c égale le contenu de l’adresse pointé par p1 donc c=a*/
p2=&b ; /*p2 pointe b*/
*p2=*p1 /*la donnée à l’adresse pointé par p2 est placée dans l’adresse pointé par p1, cela revient à donc recopier a dans b*/
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 20: exemple d’utilisation des pointeurs : la fonction echange :
void echange(int i ,int j)
{
int k;
k=i;
i=j;
j=k;
}
i et j sont permutés mais PAS x et y
void echange(int *i ,int *j)
{
int k
k=*i ;
*i=*j ;
*j=k ;
}
Les contenus des adresses sont permutés, i et j pointant x et y
echange(x,y);
echange(&x,&y);
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 21: TABLEAUX
Un tableau est un regroupement de variables de même type
int chiffres[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
int TAB[20]={1,12,13}
TAB est l’adresse de début du tableau
char TAB[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}}
chiffre[0]=0, et chiffre[3]=3
TAB[3] à TAB[19] = 0
TAB représente &TAB[0]
TAB[0] représente *TAB
TAB+i = &TAB[i]
TAB+1 pointera la donnée suivante
TAB[1][1]=5
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 22: Chaînes de caractères
Ce sont des tableaux de caractères finissant par 0, une chaîne est entourée de "
char message[ ]= "bonjour";
char message[ ]={‘b’,’o’,’n’,’j’,’o’,’u’,’r’,\0} ;
char *p= message ;
while (*p !=0) putchar(*p++) ;
La fonction puts(char *string);
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 23: STRUCTURES
Une structure est composée de variables de types différents.
struct identite { char nom[30]; int age; } jean,jacques,groupe[20];
jean.nom=« bonnot »;
a=jean.age;
Nouveau type (facultatif)
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 24: Structures-Champs de bits
struct { unsigned RB0:1; unsigned RB1:1; unsigned RB2:1; unsigned RB3:1; unsigned RB4:1; unsigned RB5:1; unsigned RB6:1; unsigned RB7:1; } PORTBbits ;
Utilisation :
PORTBbits.RB2=1;
A=PORTBbits.RB2;
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 25: STRUCTURES - UNION
Dans une UNION les champs partagent les mêmes adresses.
volatile near union { struct { unsigned RE0:1; unsigned RE1:1; unsigned RE2:1; unsigned RE3:1; unsigned RE4:1; unsigned RE5:1; unsigned RE6:1; unsigned RE7:1; } ; struct { unsigned ALE:1; unsigned OE:1; unsigned WRL:1; unsigned WRH:1; unsigned :3; unsigned CCP2:1;
} ; struct { unsigned AN5:1; } ; } PORTEbits ;
PORTEbits.RE0, PORTEbits.ALE PORTEbits.AN5 désignent le même bit du même registre
Les bits 4,5,6 ne sont pas déclarés
Seul le bit 0 est déclaré
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 26: CAST – transformation de type
CAST automatiques :
char -> int -> long -> float -> double
signed -> unsigned
float x ; int a=5 ;
x=(float)a ;
float x=5.6 ; int a ;
a=(int)x ;
x=5.0
a=5
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 27: Initialisation d’un pointeur à une adresse absolue
#define PORTA *(unsigned char *)(0x1000)
ex: var=PORTA
PORTA=var
1000 est un pointeur sur un caractère (CAST)
PORTA est le contenu de cette adresse
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 28: Ecrire court en C
void strcpy(char *s, char *t)
{ int i;
i=0;
do
{s[i] =t[i]
i++;
}
while (s[i-1] != ‘\0’);
}
void strcpy(char *s, char *t)
{
while((*s++=*t++) != ‘\0’) ;
}
void strcpy(char *s, char *t)
{ while((*s=*t) != ‘\0’)
{ s++ ;
t++ ;
}
}
void strcpy(char *s, char *t)
{
while (*s++=*t++) ;
}
D’après C ANSI de K&R Masson
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 29: Entrées/sorties caractères
Les deux fonctions d’E/S sur caractère
Elle sont définies pour le matériel support des communications
char getchar(void)
int putchar(char)
Envoie un caractère (LCD par exemple)
Lit un caractère en entrée (CLAVIER par exemple)
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 30: Entrées/sorties Chaînes
A partir de getchar et putchar
void puts(char *chaîne) ;
char *gets(char *chaîne) ;
saisie une chaîne de caractère finie par un RC et retourne un pointeur sur le premier caractère de cette chaîne
affiche une chaîne de caractères
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 31: PRINTF
printf(format, liste de valeurs)
char a=10 ; float b=3.1412
printf(" décimal %d, hexa %x, reel %f " ,a,a,b) ;
affichera :
décimal 10, hexa A, reel 3,1412
sprintf(chaîne, format, liste de valeurs) écrit dans chaîne
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 32: Formats sur printf
%c (char)
%s (chaîne de caractères, jusqu'au \0)
%d (int)
%u (entier non signé)
%x ou X (entier affiché en hexadécimal)
%f (réel en virgule fixe)
%p (pointeur)
% (pour afficher le signe %)
\ n nouvelle ligne
\ t tabulation
\ b backspace
\ r retour chariot
\ f form feed
\ ' apostrophe
\ \ antislash
\ " double quote
\ 0 nul
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 33: Bibliothèques standards C ANSI
ctype.h trouver les types ex: isdigit (chiffre) ou islower
limits.h indique les limites des types
string.h traitement sur les chaînes
math.h fonctions mathématiques
stdlib.h conversion de chaines (atoi atof) génération d’un nombre aléatoire (rand, srand) allocation dynamique de mémoire (malloc, calloc), tri (qsort)
time.h fonctions liée à l’heure et à la génération de nombre aléatoires
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 34: Opérateurs unaires
() Appel de fonction
[] Indice de tableau tableau[3]=5;
! Négation logique (NOT)
~ Complément binaire bit à bit b=~a
- Moins unaire b=-a;
+ Plus unaire b=+a;
++ Pré ou postincrément b=a++;
-- Pré ou postdécrément b=a--;
& Adresse de b=&a;
* Indirection b=*a;

## Slide 35: Opérateurs binaires
* Multiplication c=a*b; / Division c=a/b; + Plus binaire c=a+b; - Moins binaire c=a-b; << Décalage à gauche c=a<<b;
>> Décalage à droite c=a>>b;
& ET entre bits c= a & b;
^ OU exclusif entre bits c= a ^b;
| OU entre bits c= a|b;
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 36: TESTS
< Strictement inférieur if (a < b) <= Inférieur ou égal if (a >= b) > Strictement supérieur if (a > b) >= Supérieur ou égal if (a >= b) == Egal if (a ==b) != Différent if (a != b) && ET logique if ((a==5) && (b==2)) || OU logique if ((a==5) ||(b==2)) ?: Condition z=(a>b)?a:b (Si a>b a z=a sinon z=b)
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 37: Affectations et Auto-affectations
= Affectation simple a=b;
*= Affectation produit a*=2 (a=a*2) /= Affectation quotient a/=2 (a= a/2) %= Affectation reste a%=2 (a= le reste de a/2) += Affectation somme a+=2 (a=a+2) -= Affectation différence a-=2 (a=a-2) &= Affectation ET entre bits a&=5 (a=a&5) ^= Affectation OU EX entre bits a^=5 (a=a^5) |= Affectation OU entre bits a|==5 (a=a|=5) <<= Affectation décalage gauche a<<=5 (a=a<<5) >>= Affectation décalage droite a>>=5 (a=a>>5)
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr

## Slide 38
Merci de votre attention
Exercez vous,
un langage s’apprend par la pratique
Compilateur C/C++ gratuits :
DOS : TURBO C/C++ V1.01 www.borland.fr
WIDOWS : DEV-C++ www.bloodshed.net
christian.dupaty@ac-aix-marseille.fr